ЗА АВАНГАРДНО ЛЕЧЕНИЕ

NRT КАНАЛНИ ПИЛИ

За авангардно лечение ----------------- Ние си служим с технологията за микрообработка

NRT техника

Непрекъснато конично препариране

Препариране на средната част на канала

Разширяване на орифициума на кореновия канал

Създаване на път в канала към апекса

Препариране на апикалната част на канала

MANI K-пили, RT пили, D локатори

Неръжд. стомана .02 taper

MANI NRT пили

(SSt)

Неръжд. стомана .14,

.12, .10, .08 taper

(Размер: 20, 30 или 40)

MANI NRT пили (NiTi) NiTi .06 taper

(Размер: 20, 30 или 40)

MANI NRT пили (NiTi) NiTi .04 taper

(Размер: 20, 30 или 40)

MANI NRT пили (NiTi) NiTi .06 taper

(Размер: 20, 30 или 40)

Изборът от размери и коничната форма позволява да се отварят безопасно орифициуми на канали с всякакви размери, за да се улесни цялостното препариране на канала.

A selection of size and tapers allows canal orifices of all sizes to be opened safely to facilitate complete canal preparation.

При използване на ръчните пили MANI се създава път към апекса. Каналът се отваря с ръчен инструмент № 15 към апекса, за да се осигури безопасен път.

Using MANI hand files, the guide pathway is established to the apex. The canal is opened to a size #15 hand instrument, to the apex, to provide a safe guide path.

Изборът от размери позволява да се препарира средната част на канала съобразно първоначалния размер и форма на канала. Пилите са ангажирани, докато се почувства минимално съпротивление. Конусът .06 създава разширение, което позволява препариране на апекса.

A selection of sizes allows mid-root section of the canal to be prepared conforming to the original size and shape of the canal. The files are engaged until minimal resistance is felt. The .06 taper creates flare allowing for the apical preparation.

Изборът от размери на пили с конус .04 позволява препариране на апикалната част на канала, което да съответства на първоначалния размер и форма на пространството на кореновия канал. Препарирането се извършва до 0.5 – 1 мм от анатомичния коренов апекс.

A selection of files sizes with .04 taper allows for preparation of the apical portion of the canal to conform to the original size and shape of the root canal space. This preparation is carried to within 0.5 – 1 mm of the anatomical root apex.

Пилите с конус .06 се използват за създаване на непрекъснат гладък канален конус, с което завършва препарирането на канала.

The .06 taper files are used to create a continuous smooth canal taper, finishing the canal preparation.

•	The working length should be established electronically or by radiograph.

• A guide path to the canal apex must be established using small hand files, #06, #08, #10, #12, #15. The canal should be hand instrumented to a size #15 hand file before rotary instrumentation begins.

- Use NRT Files at a maximum rotating speed of 300 r.p.m. or less.

- Use a torque controlled micro motor with contra angle.

- Gentle apical pressure provides efficient, safe instrumentation. Heavy apical pressure
during instrumentation may result in instrument binding and breakage.

- Sterilize all instruments before use.

- Check files frequently for signs of deformation or fatigue. Discard any suspicious
looking instruments immediately.

•	Работната дължина трябва да се установи електронно или чрез рентгенова снимка.

• Трябва да се създаде път към апекса на канала, като се използват малки ръчни канални пили №06, №08, №10, №12, №15. Каналът трябва да се обработи ръчно с инструмент до ръчна канална пила №15 преди да започне обработката с ротиращи инструменти.

- Използвайте NRT канални пили при максимална ротираща скорост 300 об./мин. или по-малко.

- Използвайте микромотор с регулируем въртящ момент и ъглов наконечник.

- Внимателният натиск върху апекса гарантира ефективно безопасно инструментиране. Силният натиск върху апекса при инструментирането може да доведе до огъване и счупване на инструмента.

- Стерилизирайте всички инструменти преди употреба.

- Често проверявайте каналните пили за признаци на деформация или умора. Веднага изхвърляйте всички подозрително изглеждащи инструменти.

Бележки за употребата:

Notes on use:

Канални пили MANI NRT се състоят от:

- MANI NRT пили (SSt  .14, .12, .10 и .08 tapers), използвани за разширяване на орифициума на кореновия канал

- MANI NRT пили (NiTi .06, .04 tapers), използвани за препариране на средната част на кореновия канал и апикалния участък на каналното пространство и за непрекъснато конично препариране. Каналните пили MANI NRT следват естествения път в канала, който съответства на първоначалната кривина на кореновия канал

- MANI NRT пили (NiTi) уникално комбинират две важни характеристики на никел-титановата сплав — ефект на запаметяване на формата + супер еластичност.

- Уникалната металургия на MANI NRT пили (NiTi) създава запаметена форма на 4-5 милиметров връх на пилата и супереластичност на тялото на пилата.

- Тази пила (подадена заявка за патент) води до по-добра издръжливост и по-малко счупвания отколкото при другите NiTi пили.

- Върхът със запаметена форма позволява предварително огъване на пилата, което да подпомогне, като се следва каналния път. Върхът се връща в първоначалната си (права) форма при обработка в автоклав.

- Супереластичният участък на тялото позволява гладка непрекъсната конична обработка при препариране на короналния, средния и апикалния участък.

The MANI NRT Files consist of:

- The MANI NRT Files (SSt  .14, .12, .10 and .08 tapers), used to enlarge the root canal
orifice

- The MANI NRT Files (NiTi .06, .04 tapers! used to prepare the mid-root and apical
portions of the canal space, and for the continuous taper preparation. The MANI NRT Files
follow the natural canal path matching the original curvature of the root canal space

- The MANI NRT Files (NiTi) uniquely combine two important characteristics of the nickel
titanium alloy — shape-memory effect + super-elasticity.

- The unique metallurgy of MANI NRT Files (NiTi) produces a 4-5 mm of shape-memory file
tip and a super-elastic file body.

- This file (patent pending) results in better durability and less breakage than other NiTi files.

- The shape-memory tip allows for pre-curving of the file to aid in following the canal
pathway. The tip returns to its original (straight) shape when autoclaved.

•  The super-elastic body portion allows for a smooth continuous taper of the coronal, mid-root and apical preparation.

SSt  .14 .12 .10. .08 конични

За средния и апикалния участък на канала

For mid-root and apical canal

NiTi   .06      .04  taper

За орифициума на кореновия канал

For root canal orifice

Изпитване за разрушаване поради умора на материала

за .04 и .06 taper MANI NRT FILES (NiTi)

Fatigue failure test for .04 and .06 taper MANI NRT FILES (NiTi)

(мин.)

.04 taper

.06 taper

Време

NRT                        *NRT                        NRT                  *NRT

■ И .04, и .06 taper NRT пили показват разрушаване поради умора на материала след по-дълго време. Това показва по-голяма издръжливост и безопасност при употреба срещу счупване от умора

■ Both .04 and .06 taper NRT Files require longer time to show fatigue failure. This indicates greater durability and increased use safety against fatigue breakage.

Ефект на запаметяване на формата + супереластичност

- Ефектът на запаметяване на формата се отнася до способността на метала да запазва определена форма след прилагане на натиск, но да се връща до първоначалната си форма и размер след нагряване до 40°C или 104°F.

- Супереластичността се отнася до способността на метала да се връща до първоначалната си форма и размер след отстраняване на приложения натиск, подобно на гумена лента.

Shape-memory effect + super-elasticity

- The shape memory effect refers to the ability of a metal to retain a specific shape following the application of pressure, but to return to its original shape and size once heated to 40°C or 104°F.

- The super-elasticity refers to the ability of a metal to return its original shape and size immediately following the removal of an applied pressure, similar to a rubber band.

Супереластичност/Super-elasticity

Ефект на запаметяване на формата/Shape-memory effect

Преди предварителното извиване

Before pre-curving

След предварителното извиване

After pre-curving

След обработката в автоклав

After autociavhg

Преди прилагане на натиск

Before applying pressure

Прилагане на натиск

Applying pressure

Освобождаване на натиска

Releasing pressure

Напречното сечение на NRT пили е квази-правоъгълно

- Квази-правоъгълното напречно сечение позволява подобрена гъвкавост и подобрена режеща способност на пилата.

- При дълбокото пространство между режещите остриета има по-малка вероятност за избутване на органични остатъци към апекса и опасността от изкарването им извън апикалния форамен може да се сведе до минимум.

The cross-section of the NRT Files is a Quasi-Rectangle

- The quasi-rectangular cross-sectional shape allows for improved file flexibility and improved cutting ability.

- With their deep space between cutting blades, there are less possibilities for pushing debris toward root apex and danger
of forcing them out of the apical foramen can be minimized.

Увеличен изглед на режещото острие

Magnified view of cutting blade

Напречно сечение (снимка с електронен микроскоп)     Cross-sectional shape (SEM image)

NRT пили / NRT FILES

NRT пили (NiTi пили)

TAPER

ЖЛЕБОВЕ

РАЗМЕР/ЦВЯТ

ТЯЛО/ЦВЯТ

ЗЛАТИСТ

Дължина (L)  :21,25 мм

Опаковка        :6 бр. в опаковка

ЗЛАТИСТ

NRT пили (пили от неръждаема стомана)

ТЯЛО/ЦВЯТ

TAPER

ЖЛЕБ(ОВЕ)

РАЗМЕР/ЦВЯТ

СРЕБРИСТ

СРЕБРИСТ

СРЕБРИСТ

Дължина (L)  :21,25 мм

Опаковка        :6 бр. в опаковка

СРЕБРИСТ

Асорти:

.04~.14 TAPER

СТАТИВ ЗА ПИЛИ / FILE STAND

[Бележки за употреба]

Един комплект с 6 бр. 5 цвята (бял, жълт, червен, зелен и черен) силиконови капачета. Сортирайте ги и ги поставете свободно преди употреба.

[Note on use]

One set with each 5 pcs. of 6 color (white, yellow, red. green and black) silicon caps. Assort and insert them freely before use.

Прост и ясен организатор за NRT пили

Simple and clear organizer for NRT Files

NRT пили (SSt) .14, .12, .10 и .08 tapers

NRT Files (SSt) .14, .12, .10 and .08 tapers

[Внимание]

- Да не се използва суха топлинна стерилизация.

- Стативът за пили може да се автоклавира до 132°C/270°F, без да се маха пластмасовия капак и силиконовите капачета. Но следвайте указанията на производителя на автоклава, за да избегнете деформация на пластмасовия капак при процеса на сушене.

#	Не дръжте при висока температура или влажност.
Не излагайте на воден теч и пряка слънчева светлина.

Пили за допълнителна употреба. Files for additional use

За да избегнете възможно изгаряне, не пипайте статива за пили веднага след автоклавирането.

Ръчни пили от неръждаема стомана за намиране на път

Stainless steel hand files for path finding

[Attention]

- No dry heat sterilization.

- The Fie-Stand is autoclavable up to 132°C/270°F
without removing the plastic cover and silicone
caps. However, follow the instruction of  the
autoclave manufacturer to avoid the deformation
of plastic cover during the drying process.

#	Avoid storing at high temperature or humidity.
Avoid water leakage and direct sunlight.

При махане на горната пластинка, пилите се организират  лесно, като се сортират по 6 цвята на силиконовите капачета (30 перфорирани отвора).

By removing leper plate, files are easiy organized by assorting 6 color sScone caps (30 perforated holes).

NRT пили (NiTi) .06 taper

NRT Files (NiTi) .06 taper

To avoid a possible scald, do not touch the File-Stand immediately after the autoclave.

NRT пили (NiTi) .04 taper NRT Files (NiTi) .04 taper

Спомагателни инструменти /Accessory Instruments

K пили

D локатори

RT пили

Дължина (L)  :21,25,28,31 мм
Опаковка       :6 бр. в опаковка
Размер	 : 15~80

Асорти       :15(1)~40(6)       45(7)~80(12)

Дължина (L)  :21,25 мм

Размер              :6 бр. в опаковка

Size	   :08.10.12.15.

Дължина (L)  :18(15~40),21,25,28,31мм
Опаковка       :6 бр. в опаковка
Размер	:06~140

Асорти       :15(1)~40(6)

45(7)~80(12) 90(13)~140(18)

Всички права запазени. Инструментите могат да се променят. Запазваме си правото за промяна на асортимента инструменти и техния дизайн, както и отклонения от показаните илюстрации и данни.

Внимание

Преди да използвате NRT пили:

• Само за дентална употреба.     • Стерилизирайте преди употреба.     • Поставете тялото в ръкохватката според указанията на производителя. Трябва да се вкара цялото тяло.     • Не използвайте деформирани или огънати

инструменти.     • Не използвайте прекомерен натиск на инструментите.     • Използвайте при скорост 300 об./мин. или по-ниска.     • Изхвърляйте употребените инструменти чрез подходящ метод за медицински отпадъци.

Before using NRT Files:

• For dental use only.  • Sterilize al files before use.  • Insert the shank into the handpiece according to the instruction of the handpiece manufacturer. The insertion should be to full shank length.   • Do not use the instruments of

deformed or bent.     • Do not apply excessive pressure using instruments.     • Use at a rotating speed of 300 r.p.m. or below.     • Discard the used instruments using appropriate medical waste method.

Attention

743 NAKAAKUTSU TAKANEZAWA TOCHIGI, 329-1 234 ЯПОНИЯ

Външнотърговски отдел/Тел.:028-675-3311    Факс: 028-675-4256 URL:http://www.mani.co.jp

D4110041001